Акт обследования объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности для инвалидов

Дата 17.05.2019

1. Наименование организации бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий)  отдельно стоящее здание, 3	этажа, 4096,9 кв.м.,  наличие прилегающего земельного участка (да, нет);	7923,3 кв.м., год постройки здания - 1983, последнего капитального ремонта 1999.

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020 г., капитального 2029 г.

3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации) дата последней актуализации 09.01.2019

4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состояния объекта ( в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (К, О, Г, У) ВНД (С) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (К, О, Г, У) ДУ (С) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно
полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

5. Наличие достоверной информации об объекте в публичном информационном уровне территориальной информационной системы Югры (ТИС Югры) «Доступность объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения», дата размещения паспорта доступности в ТИС Югры в наличии, размещено и актуализировано 12.02.2019

6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плане финансово-хозяйственной деятельности), наличие возможности для выражения инвалидами мнения об уровне доступности модернизированного (приспособленного) объекта

В учреждении разработан план мероприятий, включенных в отраслевую "дорожную карту", по повышению уровня доступности объекта и услуг.

1.1. Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры по средствам проведения комплекса мероприятий  по дооборудованию и адаптации объектов, в том числе создание условий для получения детьми - инвалидами качественного образования: БУ «Сургутский реабилитационный центр» обеспечен как  ДУ (доступно условно) при помощи персонала.

1.2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений, в том числе создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования:

1.2.1. Оснащение учреждений социальной сферы современным специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для обеспечения доступности учреждений, организации реабилитации инвалидов по зрению, слуху, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, в том числе оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.2. Оснащение организаций адаптивной физической культуры и спорта спортивными, реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, инвентарем и спецоборудованием.

БУ «Сургутский реабилитационный центр» обеспечен как  ДУ (доступно условно).

1.3. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов:

Выражение инвалидами мнения об уровне доступности модернизированного (приспособленного) объекта осуществляется в двух формах:

- опрос на официальном сайте БУ «Сургутский реабилитационный центр» http://сургутскийрц.рф/, нажав на кнопку «пройти анкетирование» баннера «Анкетирование» и кнопку «участвовать в опросе» баннера «Независимая оценка качества работы учреждения» (опрос проходит на сайте http://socuslugi-ugra.ru). По данным на 17.05.2019 за 2019 год на официальном сайте учреждения прошли анкетирование 133 граждан;  - анкетирование получателей социальных услуг о качестве условий их оказания поставщиком социальных услуг. За текущий год было опрошено 123 человека. Удовлетворенность получателей социальных услуг составила 100 %.

7. Доступность официального сайта в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

Имеется версия сайта для слабовидящих, представляющая собой включение дополнительных опций в специальном меню, увеличивающих или уменьшающих шрифт и регулирующих уровень контрастности, предусматривающее исключение из контента версии сайта объектов, неудобных для восприятия инвалидами по зрению (дизайнерское оформление, графические объекты)

8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках;

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

с - инвалиды с нарушениями зрения;

г - инвалиды с нарушениями слуха;

у - инвалиды с нарушениями интеллекта.

|  | Наименование элементов объекта | Единицы измерения,наличие | Нормативная величина, наличие | Категории инвалидов | Фактическое состояние на момент обследования (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии) |
|  | Вход на территорию (при наличии ограждения) |  |  |  |  |
|  | - ширина прохода, калитки | м | 0,9 и более | к, о | 1,2 |
|  | - информация об объекте | наличие | есть | к, о, с, г | наличие |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | м | 50 и менее | к | 50 |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | % | 10 и более | к | 1 |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (ширина) | м | 3,6 и более | к | 3,6 |
|  | Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | м | 6,0 и более | к | 6,0 |
|  | Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |  |  |  |  |
|  | - ширина тротуара (пути движения): | м | 2,0 и более | к | 0 |
|  | - указатели направления движения | наличие | есть | к,г | нет |
|  | - ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие | есть | с | нет |
|  | - места отдыха | наличие | есть | к, о | наличие |
|  | Открытая лестница: |  |  |  |  |
|  | - высота подъема | м | справочно |  | нет |
|  | - поручни на высоте | м | 0,85 - 0,95 | о, с | нет |
|  | - тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу) | наличие | есть | с | нет |
|  | - контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | нет |
|  | Пандус на рельефе |  |  |  |  |
|  | - высота подъема одного марша | м | 0,8 и менее | к | нет |
|  | - уклон | % | 1:20 и менее | к | нет |
|  | Поручни с двух сторон |  | наличие | к, о | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,92 | о | нет |
| 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | справочно |  | 1,0 |
|  | Габариты площадки (ширина) | м | 2,2 и более | к | 3,0 |
|  | Габариты площадки (глубина) | м | 2,2 и более | к | 2,2 |
|  | Поручни (ограждение) | наличие | есть | к, о, с | наличие |
|  | Навес | наличие | есть | к, о | наличие |
|  | Информация об объекте | наличие | есть | г | наличие |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу | наличие | есть | с | нет |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | нет |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,95 | о, с | 0,92 |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о, с | нет |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с | нет |
|  | Пандус наружный |  |  |  |  |
|  | Уклон | % | 1:20 и менее | к | 1:20 |
|  | Ширина марша (в чистоте, между поручнями) | м | 1,0 и более | к | 0,9 |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | м | 0,8 и менее | к | 0,8 |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |
|  | -при въезде на пандус, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -при въезде на пандус, ширина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная прямая, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная прямая, ширина | м | 1,0 и более | к | 1,0 |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, длина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения, ширина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к,о | наличие |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,7 | к | 0,7 |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85-0,92 | о | 0,92 |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к | наличие |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | к,о | наличие |
|  | Нескользкое покрытие | наличие | есть | к | наличие |
|  | Наружный подъемник | наличие | есть | к | нет |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | есть | с | наличие |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Глубина | м | 1,8 и более | к | 1,25 |
|  | Ширина | м | 2,2 и более | к | 3,05 |
|  | Двери распашные | наличие | справочно | - | наличие |
|  | Двери автоматические | наличие | справочно | - | Нет |
|  | - ширина дверного проема в свету | м | 0,9 и более | к, о | 0,9 |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | м | 0,014 и менее | к | 0,014 |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуга) |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | наличие |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | - на высоте | м | 0,85-0,92 | о, с | 0,92 |
|  | - горизонтальные завершения поручня | наличие | есть | о, с | нет |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с | наличие |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к | нет |
|  | Уклон | % | 1:20 и менее | к | нет |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к | нет |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к. о | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0,65 - 0,75 | к | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,95 | к,о | нет |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | к | нет |
|  | Пандус переносной | наличие | есть | к | нет |
|  | Подъемник для инвалидов |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие |  | к | наличие |
|  | - мобильный | наличие |  | к | наличие |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | м | 1,2 и более | к | 1,3 |
|  | Разворотные площадки, глубина | м | 1,5 и более | к | 1,5 |
|  | Разворотные площадки, ширина | м | 1,5 и менее | к | 1,5 |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | есть | к, г | есть |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | есть | к, г | нет |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | есть | с | нет |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | есть | г | нет |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | есть | г | наличие |
|  | Тактильная схема | наличие | есть | с | наличие |
|  | Место отдыха и ожидания: |  |  |  |  |
|  | - места для сидения на каждом этаже | наличие | есть | о | наличие |
|  | - зона для коляски на каждом этаже | наличие | есть | к | наличие |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | м | 0,1 и менее | с | 0,25 |
|  | Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие | есть | с | наличие |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие | есть | о | наличие |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие | есть | о | наличие |
|  | Пандус внутренний на этаже |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | м | 1,0 и более | к | нет |
|  | Уклон | % | 8 и менее | к | нет |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | м | 1,5 и более | к | нет |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | к,о | нет |
|  | - на высоте (нижний поручень) | м | 0.65 - 0,75 | к | нет |
|  | - на высоте (верхний поручень) | м | 0,85 - 0,95 | о | нет |
|  | Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | есть | с | наличие |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | есть | о, с | нет |
|  | - на высоте | м | 0.85 - 0,95 | о, с | нет |
|  | - горизонтальные завершения | наличие | есть | о, с | нет |
|  | - нетравмирующие окончания | наличие | есть | о, с |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | есть | с | наличие |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |
|  | - длина | м | 1,4 и более | к |  |  |
|  | - ширина | м | 1,1 и более | к |  |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,8 и более | к |  |  |
|  | - поручни | наличие | есть | о |  |  |
|  | Световая информация в кабине | наличие | есть | г |  |  |
|  | Звуковая информация в кабине | наличие | есть | с |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | есть | к |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | есть |  |  |  |
|  | 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности) |  |
|  | Обслуживание через окно/прилавок |  |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | м | 0,8-1,1 | к |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания (глубина) | м | 1,5 и более | к |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | м | 0,9 и более | к | 0,9 |  |
|  | Высота порога | м | 0,014 и менее | к | 0,025 |  |
|  | Информация тактильная | наличие | есть | с | наличие |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | есть | к, о, с, г | нет |  |
|  | - размещение на высоте | м | 1,8 и менее | к | нет |  |
|  | - высота прописных букв | м | 0,025 и более | с | нет |  |
|  | Зона для кресла-коляски | наличие | есть | к | наличие |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | м | 1,2 и более | к |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | м | 0,8-1,1 | к |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |
|  | Длина | м | 1,8 и более | к |  |
|  | Ширина | м | 1,6 и более | к |  |
|  | Место для сидения | наличие | есть | о |  |
|  | Крючки для костылей | наличие | есть | о |  |

| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
| --- |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | % | 2 и более | к |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | м | 1,2 и более | к |  |
|  | Доля мест для лиц с нарушением слуха | % | 2 и более | г |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | есть | к |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей |
|  | Санузел для инвалидов |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие | есть | к | наличие |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие | есть | с | наличие |
|  | Ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о | 1,2 |
|  | Раковина: |  |  |  |  |
|  | - зона у раковины (глубина) | м | 1,3 и более | к | 1,3 |
|  | - зона у раковины (ширина) | м | 0,85 и более | к | 0,85 |
|  | - высота раковины | м | 0,75 - 0,85 | к | 0,8 |
|  | - опорный поручень | наличие | есть | о | наличие |
|  | Кабины для инвалидов: |  |  |  |  |
|  | - количество кабин | ед. | справочно |  | нет |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие | есть | к |  |
|  | - ширина дверного проема | м | 0,9 и более | к, о |  |
|  | - габариты кабины (длина) | м | 1,8 и более | к |  |
|  | - габариты кабины (ширина) | м | 1,65 и более | к |  |
|  | - опорные поручни | наличие | есть | к,о |  |
|  | т ч откидные | наличие | есть | к |  |
|  | - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина) | м | 0,8 и более | к |  |
|  | - крючки для костылей | наличие | есть | о | наличие |
|  | тревожная сигнализация | наличие | есть | к,с | наличие |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |

9. Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей), предусмотренных в дорожной карте»

Достижение значений показателей доступности для инвалидов БУ «Сургутский реабилитационный центр» отражены в приложении 1 к настоящему Акту.

10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи) (заполняется при реализации мероприятия Программы, предусматривающего приобретение оборудования, требующего помощь сопровождающего)

Информации о возможности предоставления ситуационной помощи размещена на сайте учреждения. Утвержден Приказ учреждения от 06.05.2019 № 144-п «Об утверждении положения по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов»»,  Положение по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», а также оказания им при этом необходимой помощи, ежеквартальное инструктирование сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов услуг и объектов, ведется журнал учета проведения обучения сотрудников, назначены ответственные лица за реализацию мероприятий в соответствии с локальными актами по обеспечению доступности для инвалидов услуг и объектов в БУ «Сургутский реабилитационный центр», в должностные инструкции сотрудников, ответственных за предоставление ситуационной помощи внесены изменения в раздел «квалификационные требования» «должностные обязанности». В учреждении установлен информационный киоск, обеспечивающий в том числе доступ к информации о предоставлении ситуационной помощи.

11. Итоговое заключение о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно).

Мероприятия, реализованные за счет  Государственной программы Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югры на 2016-20120 г. в 2018 году» позволили частично устранить существующие архитектурно-планировочные барьеры. Полностью привести  объект в соответствии с действующими нормами по доступности для инвалидов не представляется возможным вследствие  конструктивных особенностей здания и экономической нецесообразности. Согласно показателям «дорожной карты» доступность объекта  обеспечена доступно условно - ДУ (К, О, С, Г, У). Необходимы работы (текущий, капитальный ремонт) по обеспечению доступности.

12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы:

Установить   тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или при смене направления движения. Установить  предупредительную тактильную полосу за 0,8-0,9 м. перед лестничным маршем и пандусом. Установить с двух сторон двухуровневые поручни на высоте 0,7 и 0,9м. с безопасным горизонтальным завершением длиннее марша лестницы на 0,3м. Выделить краевые ступени лестничного марша цветом или фактурой. Установить петли одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто», обеспечивающих задержку автоматического закрывания двери. Оборудовать зону ожидания для инвалидов.

Установить  тактильные направляющие или контрастно окрашенные поверхности на участки пола перед дверными проемами и перед поворотом коммуникационных путей.

Предусмотреть тактильные опознавательные знаки опасности на дверных ручках опасных помещений (вентиляционная, электрощитовая).

Установить информационные таблички, о назначении помещения, продублированные рельефными знаками на контрастном фоне со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м.

Повысить уровень компетенции специалистов по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам.

13. Приложение к настоящему акту: достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей), предусмотренных в «Дорожной карте»; фотоотчет на  1  слайде (направляется в электронном виде на более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: BelosludtsevaES@admhmao.ru

14. Ф.И.О. (полностью)  и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте:

Истомина Анастасия Геннадьевна, заместитель директора , 8 (3462)34-05-06

Руководитель организации

Заместитель директора БУ «Сургутский реабилитационный центр» 			   С.Д. Филоненко

Специалист, ответственный за комплексную

безопасность здания, курирующий вопросы безбарьерной среды)

Заместитель директора БУ «Сургутский реабилитационный центр                                   А.Г. Истомина

Представители общественных организаций

Председатель Региональной  общественной

Организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть»                                         С.И. Филатов

Председатель рабочей группы

Начальник Управления социальной защиты населения

по г. Сургуту и Сургутскому району                                                                               Е.Ф. Слободчикова

Член рабочей группы:

Главный специалист Управления социальной защиты населения

по г. Сургуту и Сургутскому району                                                                                 Е.А  Щербакова

Приложение

к акту обследования бюджетного учреждения

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский реабилитационный центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями»

на предмет доступности для инвалидов

Достижение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (с указанием значений показателей), предусмотренных в «Дорожной карте»

| № п/п | Показатель | План % | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок 1 Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию (при необходимости – по территории объекта): | 90 | Не выполнено в силу конструктивных особенностей зданий |
|  | выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 100 | Выполнено 90%. Запланирована 1 стоянка - по факту оборудована 1 стоянка у центральных ворот учреждения (необходимо доработать знак с указанием метража) |
|  | сменные кресла-коляски | 100 | Выполнено. Планировалось 16 колясок. Имеется в наличии 16 сменных кресел-колясок |
|  | адаптированные лифты | - | - |
|  | поручни | 100 | Выполнено частично (80%). Планировалась установка поручней на 1 этаже учреждения (41 метр). Поручни установлены для обеспечения возможности самостоятельного передвижения маломобильных групп населения по пути следования на 1 этаже учреждения протяженностью 41 метр. Требуется установка поручней на протяжении 36 м на лестничном марше |
|  | пандусы | 90 | Выполнено 100%. Необходимость возникала в 2 пандусах. Установлены пандусы к двум входным группам учреждения, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов |
|  | подъемные платформы (аппарели) | 70 | Выполнено 100%. Планировалась установка 1 платформы. Установлена подъемная платформа к входной группе, приобретен гусеничный подъемник; в наличии кресельный подъемник, обеспечивающий подъем получателя социальных с нарушение функций ОДА на 3 этаж |
|  | раздвижные двери | - | - |
|  | доступные входные группы | 70 | Выполнено 100%. Планировалось оборудовать 2 входные группы, соответствующие требованиям доступности для маломобильных групп населения. По факту оборудованы 2 входные группы учреждения (центральная входная группа, эвакуационная входная группа); установлен видеодомофон |
|  | доступные санитарно-гигиенические помещения | 100 | Выполнено частично 50%. Планировалось обеспечить в соответствии с требования доступности в санитарной комнате на 1 этаже учреждения. По факту произведен текущий ремонт санитарной комнаты на первом этаже с расширением проемов и установкой кнопки вызова. Требуется зрительный информатор о тревоге |
|  | достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | 90 | Выполнено частично (70%). Выявлена необходимость расширения 10 проемов, по факту расширено 6 проемов. Проведены работы по текущему ремонту туалетной комнаты в группе №1, №3 (ремонт с расширением проемов). Расширение 3 площадок и лестничных маршей выполнено конструктивно (максимально) возможно. Требуется расширение одного лестничного марша и площадки |
| Блок 2 Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 4.6 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | 100 | Выполнено. Приказ учреждения от 06.05.2019 № 144-п «Об утверждении положения по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» |
| 5.5 | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений их жизнедеятельности | 100 | Выполнено. Приобретены таблички с названием кабинетов 1 этажа учреждения с выполненным рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, установлен информационный терминал, адаптированный для людей с ограниченными возможностями |
| 6.5 | Обеспечение дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | 90 | Выполнено. По факту установлено тактильное оборудование: уличные световые и звуковые маяки, в бетонную конструкцию установлена стойка для мнемосхемы, кнопка вызова, информационный тактильный стенд, тактильные пиктограммы, тактильная маркировка ступеней, противоскользящее покрытие, что составило 90 % от потребности в обеспечении условий доступности от всего необходимого оборудования для людей ограничениями по слуху и зрению. |
| 7.5 | Предоставление услуг с использованием русского жестового языка, сурдопереводчиком и тифлосурдопереводчиком | 15 | Выполнено. По факту 1 специалист прошел курсы повышения квалификации по обучению навыкам использования русского жестового языка, что составляет 15% от количества специалистов, оказывающих услуги гражданам, потенциальным получателям социальных услуг, которым потребуется сурдопереводчик или тифлосурдопереводчик |
| 8.2.4 | Количество инвалидов (детей-инвалидов), получивших услуги по социальной реабилитации и/или абилитации в 2018 году, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | 100 | 636 |
| 8.3.6 | Создание условий доступности для инвалидов в организации социального обслуживания в полустационарной форме | 75 | выполнено |
| 8.4.6. | Обеспечено сопровождение получения социальных услуг по территории организации при пользовании услугами в полустационарной форме | 100 | Выполнено. Приказ учреждения от 06.05.2019 № 144-п «Об утверждении положения по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения и назначении ответственных за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов» |
| Блок 3 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов. Сохранение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации и абилитации (дети) |
| 9.5 | Количество сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации | 100 | Выполнено 100%. Обучение прошли обучение70 сотрудников |
| 10.4 | Количество социальных услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб | 100 | 236597 |
| 11.4 | Количество работников организаций, на которых административнораспорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг | 100 | Приказом утвержден перечень должностей (46 специалистов), которым должно быть вменено в обязанность оказание ситуационной помощи инвалидам при предоставлении услуг |
| 12.4 | Количество транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов | 50 | Выполнено 100%. Планировалось приобрести 1 единицу. По факту приобретено автотранспортное средство " Соболь-Баргузин" с выдвижной подножкой для маломобильных групп населения |
| 13.5 | Наличие утвержденного актуализированного паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 100 | выполнено |